# RESUMEN DE OPERACIÓN DEL LOCUS PROCESSOR

1. - Abrir el programa

2.- Seleccionar  Create a new proyect

3.- Especificar un directorio para guardar los datos Project Name y  dar OK

4.-  Seleccionar Add raw data files from receiver

5.-  Se abrirá una nueva ventana de la aplicación Download, en dicha ventana seleccionar Conect del menú File o presionar Control+C

5.1.- conecte el puerto infrarrojo a un puerto serial disponible, encienda y alinee un receptor GPS con el puerto infrarrojo.

6.-  Seleccionar el puerto de comunicaciones y dar OK, después de un momento deberán aparecer en la parte izquierda los archivos en la memoria del GPS

7.- seleccionar el directorio destino en la parte superior de la pantalla derecha, para que coincida con el que se introdujo anteriormente

8.- Seleccionar los archivos del levantamiento en cuestión, esto lo podrá comprobar por la fecha de creación,  mueva los archivos de la parte izquierda a la pantalla de la derecha (esto inicia la transferencia de datos del receptor a la computadora)

9.- para bajar la información de otro gps seleccione swich data source del menú File, esto hará que se apague el receptor, después de esto deberá encender y alinear el otro receptor

10 presione OK, y realice la transferencia de datos de igual manera.

11.-  una vez terminado lo anterior cierre el programa de Download, esto hará que se apague el GPS y lo regresará al programa principal

12.-  en la venta de time view (la ventana superior en donde aparecen las barras horizontales color gris) haga doble clic sobre cada una de las barras, después de lo cual aparecerá una ventana, introduzca un código de cuatro caracteres en la parte de Site id,

13.-  introduzca la altura de la antena ya sea vertical o inclinada, así como el radio de la antena (0.1m) y presione sobre OK, repita lo mismo para cada uno de los bloques grises. Ud. podrá identificar cada uno de ellos por la hora, por lo que deberá tomar datos en campo de que hora a que hora estuvo encendido el GPS así como numero de serie y altura de la antena.

Nota: es posible que el horario este desfasado, ya que este es la hora UTC, para corregir esto debe ir al menú projects, settings, y en la pestaña de misellaneuos, en la sección de time seleccione Local e introduzca –5 ó –6 dependiendo del horario de verano, ya que se encuentra en esta ventana verifique que las precisiones deseadas concuerde con la de su equipo.

14.- En la pestaña de Coordinate system seleccione geodetic en la opción de System type, y en Geodetic Datum selecciones World Geodetic Sys 1984, en heigh system seleccione ellipsod elevations y presione en OK

15.- en la parte inferior de la pantalla aparecen una serie de pestañas con los nombres: files, ocupations, sites, etc., seleccione control sites, en la parte superior aparece una pequeña flecha hacia abajo, presione una vez con el mouse y  seleccione el punto del cual conoce sus coordenadas (punto de la red pasiva del Inegi donde puso su GPS base), modifique las coordenadas y altura según le especifica la hoja del inegi.

16.- en la pestaña de sites pude dar un nombre más descriptivo en la columna de Site name.

17.- presione F5 para hacer el procesamiento de los vectores

18 una vez terminado el procesamiento presione F4 para realizar el ajuste

19 en el menú de window seleccione tile workspace para ver todas las ventanas

20 en las pestañas inferiores podrá ver las distancias de los puntos en vectors y las coordenadas de cada punto en sites.

21.- para cambiar el sistema de referencia valla a la ventana de settings que se encuentra en el menú de file.

22.- para generar un reporte automáticamente presione F9 y vea que en la parte derecha aparezca Site positions y Procesed vectors, sino, agregelos seleccionándolos de la ventana izquierda y presionando add>

23 presione Ok y automáticamente se generara un reporte con la  terminación .rtf, este archivo lo puede renombrar como .doc para poder identificarse mas fácilmente.

24 Seleccione Save del menú de file y cierre la ventana.