RESUMEN DE OPERACIÓN DE GPS PROMARK 2

METODO ESTATICO

(el mas preciso y confiable, tiempo de observación por cada punto.- 1 hr.)

(distancia máxima entre antenas para garantizar precisión de 5mm.- 40km)

- Montar la antena base en el tripie y conectar el receptor

- Encender el equipo

- seleccionar [Medir] con las flechas y presionar ENTER

- seleccionar [Configuración]

- seleccionar [Modo de Medición]

- presionar ENTER y seleccionar [Estática]

- bajar a [Grabar] y presionar ENTER

- seleccionar [Atributo de Punto]

- seleccionar [ID Sitio]

- introducir un identificador de 4 caracteres (por ejemplo BASE) y seleccionar [OK]

- bajar a [Grabar] y presionar ENTER

- Seleccionar [Interv de Grab] y poner en 5 segundos, [Grabar]

- Seleccionar antena e introducir la altura

- presionar ESC, [Grabar datos]

- verificar que el tiempo de observación empiece a contar y que tenga el ID de sitio que se introdujo anteriormente

- para terminar la medición apagar el equipo

Hacer esto mismo en el otro GPS solo poner un identificador diferente al tratarse de otro punto.

En cualquiera de los métodos solo se tendrá información útil cuando existan al menos 2 receptores GPS grabando información al mismo tiempo, por lo que el tiempo empieza a correr a partir de que inicie el segundo receptor.

# METODO STOP & GO (también llamado cinemático)

(tiempo de observación por punto.- 1 minuto)

(distancia máxima recomendada entre antenas.- 10km)

La antena base se configura como si fuera un estático pero con intervalo de grabación en 1 segundo (punto 12 del método estático) y se mantiene así durante todo el tiempo que dure el levantamiento de los demás puntos.

- Montar la antena móvil en el bastón y conectar el receptor

- ubicarse en el primer punto a levantar

- Encender el equipo

- seleccionar [Medir] con las flechas y presionar ENTER

- seleccionar [Configuración]

- seleccionar [Modo de Medición]

- presionar ENTER y seleccionar [Stop-and-go]

- bajar a [Grabar] y presionar ENTER

- seleccionar [Atributo de Punto]

- seleccionar [ID Sitio]

- introducir un identificador de 4 caracteres (por ejem 0001) y seleccionar [OK]

- en el primer punto poner tiempo en sitio en 500 seg

- inicializar = <Ning>, Contol = [No]

- bajar a [Grabar] y presionar ENTER

- Seleccionar [Interv de Grab] y seleccionar [otros] y poner en 1 segundo, [Grabar]

- Seleccionar antena e introducir la altura

- presionar ESC, [Grabar datos]

- presionar ENTER para que empiece a hacer la cuenta regresiva de los 500 segundos en el primer punto, espere a que el contador llegue a 00:00:00

- una vez que termina el conteo, pasar al siguiente punto a levantar

- presionar MENU y seleccionar [Atributo de punto]

- cambiar tiempo en sitio a 60 segundos, [Grabar]

- presionar ESC y dar ENTER para iniciar la medición

- cuando a terminado, nos pasamos al siguiente punto a levantar y damos ENTER para iniciar la medición y así sucesivamente con los demás puntos, el identificador del punto se incrementa automáticamente ya sea en numero o en letra

Una vez que se ha iniciado el levantamiento Stop-and-go, la antena móvil deberá mantener siempre línea de contacto visual con los satélites a lo largo de toda la sesión del levantamiento. Si el gps no puede mantener al menos 5 señales de satélite, la alarma cinemática se activará

En los sitios donde no se tiene una visual sin obstáculos hacia el cielo (por ejemplo zonas arboladas), el uso del GPS se verá limitado.

- En caso de que suene la alarma por perdida de señal, o por que tenga que apagar el equipo para cambiar pilas, en el siguiente punto deberá poner nuevamente 500 segundos en el tiempo de sitio, seleccionando MENU y luego [Atributo de Punto]

- cuando termine de medir todos los punto simplemente apagar el equipo

---------------------------------------------------------------------------------------

METODO CINEMATICO

(el menos preciso pero el mas rápido para levantar muchos puntos como en recorridos ya sea a pie o en un vehículo)

La antena base se configura como si fuera un estático pero con intervalo de grabación en 5 o 10 segundos igual que como configure la antena móvil y se mantiene así durante todo el tiempo que dure el levantamiento de los demás puntos.

- Conectar la antena al receptor

- Encender el equipo

- seleccionar [Medir] con las flechas y presionar ENTER

- seleccionar [Configuración]

- seleccionar [Modo de Medición]

- presionar ENTER y seleccionar [Cinematica]

- bajar a [Grabar] y presionar ENTER

- seleccionar [Atributo de Punto]

- seleccionar [ID Sitio]

- introducir un identificador de 4 caracteres (por ejemplo 0001) y seleccionar [OK]

- bajar a [Grabar] y presionar ENTER

- Seleccionar [Interv de Grab] y poner en 1 segundo si se desplaza en un vehículo o 10 segundos si se desplaza a pie, [Grabar]

- Seleccionar antena e introducir la altura

- presionar ESC, [Grabar datos]

- presione ENTER para iniciar la toma de puntos, si se detiene, o quiere rodear un obstáculo y que no se graben puntos mientras lo rodea presionar ENTER para detener la toma de punto y ENTER nuevamente para reiniciar la captura de la información, podrá ver también que cuando el equipo esta tomando puntos, el indicador de tiempo se pone en marcha.

- para terminar la medición apagar el equipo

SI TIENE ALGUNA DUDA O PROBLEMA COMUNÍQUESE CON NOSOTROS

Tel/Fax. (55)5382-9539   www.precisiontopografica.com  radiocomo@yahoo.com

## RESUMEN DE USO DE PROGRAMA PARA PROMARK 2

1.- Abrir el programa Administrador de Proyecto

Inicio, programas, Ashtech Solution, Administrador de Proyecto

2.- Crear un nuevo Proyecto

Seleccionar "Crear un nuevo proyecto"

escribir un nombre para el proyecto

3.- Importar datos del receptor

seleccionar "agregar archivo de datos base desde receptor"

conectar base a la computadora

colocar y encender un gps

seleccionar archivo, conectar, receiver, connect via cable

arrastrar los archivos correspondientes al día del lado izquierdo al lado derecho

una vez terminado selecciona File, desconectar

apagar el gps y retirarlo de la base

poner otro gps en la base y encenderlo

repetir archivo, conectar, receiver, connect via cable y arrastrar los archivos

cerrar la ventana de Ashtech Download

4.- procesar todos los datos

Seleccionar Ejecutar, procesar, todos

5.- correr el ajuste

Seleccionar ejecutar, ajuste

6.- crear el reporte

seleccionar Proyecto, reportes

seleccionar Remover todo

seleccionar posiciones de la estación

seleccionar agregar

seleccionar vectores procesados

seleccionar agregar y ok

Si las horas mostradas no corresponden con la hora que hizo el levantamiento seleccionar proyecto, parámetros de configuración, misceláneos, tiempo, local y poner –6hrs o –5hrs en horario de verano

Para generar el reporte en coordenadas sexagasimales (grados, minutos y segundos)

seleccionar proyecto, parámetros de configuración, sistema de coordenadas

tipo de sistema: Geodésico

datum Geodesico: Wold Geodetic Sys. 1984

seleccionar Elevación Ortometrica

seleccionar Aceptar y volver a generar el reporte

Para generar el reporte en coordenadas UTM (metros)

seleccionar proyecto, parametros de configuracion, sistema de coordenadas

System Type: Grilla

Sistema de Grilla: Univ. Transerse Merc. (N)

Zona: ZN_14(96 W -102 W)

seleccionar Elevación Ortometrica

seleccionar Aceptar y volver a generar el reporte

para exportar los puntos

copiar el archivo PUNTOS_ENZ.tpl

(http://www.precisiontopografica.com/manuales/gps/PUNTOS_ENZ.tpl) al directorio

c:\program files\ashtech solutions\plantillas

seleccionar: proyecto, exportar, customize, puntos_enz.tpl, ok, especificar la ruta y nombre del archivo.

Se recomienda mucho ligar su levantamiento con la Red Geodésica Nacional Activa del INEGI, puede encontrar mas información de la red en:

http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/normatividad/infgeodesia/prodindex.cfm#rgna2

mapa de estaciones fijas:

http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/normatividad/infgeodesia/mapag.cfm

Lo que tiene que hacer es darse de alta en:

http://www.inegi.gob.mx/lib/usuarios/default.asp?s=geo&sistema=drgna

y bajar los datos del mismo día y hora de cuando hizo su levantamiento, tome en cuenta que la información no aparece inmediatamente en la pagina, puede tardar hasta un par de días en estar disponible, se recomienda bajar los datos de las 4 o 5 estaciones mas cercanas.

Accesar donde dice: Acceso directo al directorio de descarga

Puede ver también que los archivos tienen una letra al final, esta indica la hora del día que contempla el archivo vea la siguiente tabla para hacer la equivalencia

| letra final | g | h | i | j | k | L | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | a | b | c | d | e | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hora |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| verano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |

Si bien lo lógico seria que la letra “a” correspondiera a las 0 hrs, el INGEGI contempla el horario mundial y México esta a –6hrs

Una vez que baje los archivos, los puede descomprimir y ubicar en el fólder donde tiene su proyecto tal vez crear un subfolder INEGI, después deberá importar los datos a su proyecto (proyecto, agregar datos crudos, desde el disco)

Posteriormente en la pestaña de [Estación de control] deberá agregar las estaciones del INEGI.

seleccionar project, settings, coordinate System

System Type: Geodetic

Geodetic Datum: Wold Geodetic Sys. 1984

seleccionar Elevación elipsoide

seleccionar Aceptar

y deberá corregir los datos de las coordenadas que le despliegue el programa con los que aparecen en la siguiente tabla:

procesar todos los datos

Seleccionar Run, processing, all

correr el ajuste

Seleccionar Run, adjusment

Por ultimo generar el reporte o exportar los datos.

______________________________________________________

SI TIENE ALGUNA DUDA O PROBLEMA COMUNÍQUESE CON NOSOTROS

Tel/Fax. (55)5382-9539   www.precisiontopografica.com  radiocomo@yahoo.com

________________________________________________