RESUMEN DE OPERACIÓN DE GPS PROMARK 3

METODO ESTATICO

(El más preciso y confiable, tiempo de observación por cada punto.- 1 hora.)

(Distancia máxima entre antenas para garantizar precisión de 5mm.- 40km)

- Montar la antena base en el tripie y conectar el receptor

- Encender el equipo

- seleccionar Surveying tocando en la pantalla y presionar la tecla ENTER

- una vez que sale la pantalla de satélites y batería presionar la tecla LOG

- seleccionar [ID Sitio] y presionar ENTER

- introducir un identificador de 4 caracteres (por ejemplo BASE)

- presionar ENTER

- seleccionar Modo de Medición Estática

- En Descripción Sitio podrá poner una descripción mas detallada del punto, cada que registre una descripción quedara almacenada en una lista, para que no tenga que repetir cada vez que desea meter una descripción como poste de luz, registro etc., para acceder el listado presionar sobre la flecha en el campo de Descripción Sitio

- seleccionar altura de antena e introducir el valor correcto

- Seleccionar [Interv de Grab] y poner en 5 segundos

- presionar [Log] en la pantalla

- verificar que el tiempo de observación empiece a contar y que tenga el ID de sitio que se introdujo anteriormente

- para terminar la medición presionar [Listo] en la pantalla y después seleccionar Si.

- apagar el GPS

Hacer esto mismo en el otro GPS solo poner un identificador diferente al tratarse de otro punto.

En cualquiera de los métodos solo se tendrá información útil cuando existan al menos 2 receptores GPS grabando información al mismo tiempo, por lo que el tiempo empieza a correr a partir de que inicie el segundo receptor.

# METODO STOP & GO (también llamado cinemático)

(Tiempo de observación por punto.- 1 minuto)

(Distancia máxima recomendada entre antenas.- 10km)

La antena base se configura como si fuera un estático pero con intervalo de grabación en 1 segundo (punto 10 del método estático) y se mantiene así durante todo el tiempo que dure el levantamiento de los demás puntos.

- Montar la antena móvil en el bastón y conectar el receptor

- Encender el equipo

- seleccionar Surveying tocando en la pantalla y presionar ENTER

- una vez que sale la pantalla de satélites y batería presionar la tecla LOG

- seleccionar [ID Sitio] y presionar ENTER

- introducir un identificador de 4 caracteres (por ejemplo 0001)

- presionar ENTER

- seleccionar Modo de Medición Stop-and-go

- En Descripción Sitio podrá poner una descripción mas detallada del punto.

- seleccionar altura de antena e introducir el valor correcto

- Seleccionar [Interv de Grab] y poner en 1 segundos

- inicializar = <Ning.>, Control = [No]

- poner tiempo en sitio 300 seg.

- presionar [Log] en la pantalla para que empiece a hacer la cuenta regresiva de los 300 segundos en el primer punto, espere a que el contador llegue a 00:00:00

- cuando ha terminado, nos pasamos al siguiente punto a levantar y presionamos la tecla Log y cambiamos el tiempo en sitio en 60 seg.

- Presionamos Log en la pantalla para iniciar la medición al terminar el tiempo nos pasamos al siguiente punto.

- Presionamos Log en la pantalla y así sucesivamente con los demás puntos, el identificador del punto se incrementa automáticamente ya sea en numero o en letra

- presionar Listo para terminar la medición de puntos

- presionar SI cuando nos pregunte sobre cerrar el archivo.

Una vez que se ha iniciado el levantamiento Stop-and-go, la antena móvil deberá mantener siempre línea de contacto visual con los satélites a lo largo de toda la sesión del levantamiento. Si el GPS no puede mantener al menos 5 señales de satélite, la alarma cinemática se activará

En los sitios donde no se tiene una visual sin obstáculos hacia el cielo (por ejemplo zonas arboladas), el uso del GPS se verá limitado.

En caso de que suene la alarma por perdida de señal, o por que tenga que apagar el equipo para cambiar pilas, en el siguiente punto deberá poner nuevamente 300 segundos en el tiempo de sitio

METODO CINEMATICO

(El menos preciso pero el más rápido para levantar muchos puntos como en recorridos ya sea a pie o en un vehículo)

La antena base se configura como si fuera un estático pero con intervalo de grabación en 5 o 10 segundos igual que como configure la antena móvil y se mantiene así durante todo el tiempo que dure el levantamiento de los demás puntos.

- Montar la antena móvil en el bastón y conectar el receptor

- Encender el equipo

- seleccionar Surveying tocando en la pantalla y presionar ENTER

- una vez que sale la pantalla de satélites y batería presionar la tecla LOG

- seleccionar [ID Sitio] y presionar ENTER

- introducir un identificador de 4 caracteres (por ejemplo 0001)

- presionar ENTER

- seleccionar Modo de Medición Cinemática

- seleccionar altura de antena e introducir el valor correcto

- Seleccionar [Interv de Grab] y poner en 1 segundo si se desplaza en un vehículo o 10 segundos si se desplaza a pie

- inicializar = <Ning.>

- presionar [OK] y comience a moverse

- si se detiene, o quiere rodear un obstáculo y que no se graben puntos mientras lo rodea presionar Pausa para detener la toma de punto y seleccionar Log en la pantalla para reiniciar la captura de la información, podrá ver también que cuando el equipo esta tomando puntos, el indicador de tiempo se pone en marcha.

- presionar Listo para terminar la medición de puntos

- presionar SI cuando nos pregunte sobre cerrar el archivo.

SI TIENE ALGUNA DUDA O PROBLEMA COMUNÍQUESE CON NOSOTROS

Tel. 01(55)2614-9555   www.abreco.com.mx  soporte@abreco.com.mx

## RESUMEN DE USO DE PROGRAMA PARA PROMARK 3

1.- Abrir el programa GNSS Solutions

Inicio, programas, GNSS Solutions, GNSS Solutions

2.- Crear un nuevo Proyecto

Seleccionar "Crear un nuevo proyecto"

Teclear un nombre para el proyecto

Seleccionar “modif. opciones predeterminadas…”

En “Sistema de referencia espacial” seleccionar en la flecha hacia abajo <Nuevo>

Activar la opción de “SELECCIONAR un sistema PREDEFINIDO”

En la parte de la izquierda bajar hasta abajo donde esta UTM y en la parte de la derecha seleccionar UTM/WGS84/UTM zone 14N  (ver Nota 1)

Después hacer clic en el cuadrito con los puntos suspensivos

En Datum vertical seleccionar EGM96

Hacer clic en OK

En zona horaria Seleccionar:

(GTM-06:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey – New (ver Nota 2)

En unidad lineal, Todas las distancias en.-, seleccionar metros

Hacer clic en OK

Activar el cuadro de “Emplear opciones predeterminadas”

Dar clic en OK

3.- Importar datos del receptor

Seleccionar "descargar datos brutos del receptor o la tarjeta"

Conectar el GPS a la computadora encenderlo y entrar en el programa de Surveying

Seleccionar archivo, conectar, receptor, conectar vía cable

En seleccionar puerto escoger USB, si no sale esta opción conectar y desconectar el cable usb, en algunos casos será incluso necesario reinicializar la computadora

Arrastrar los archivos correspondientes al día del lado izquierdo al lado derecho

Una vez terminado selecciona File, desconectar

Apagar el GPS

Conectar el otro GPS y encenderlo

Repetir archivo, conectar, receptor, conectar vía cable y arrastrar los archivos

Cerrar la ventana de Ashtech Download

En la ventana de Importar datos GPS seleccionar Aceptar “Para importar”

4.- procesar todos los datos

Presionar la tecla F5

5.- correr el ajuste

Presionar la tecla F7

6.- crear el reporte

Presionar la tecla F9

Activar todos los cuadritos y seleccionar Aceptar

Para imprimir el informe seleccionar archivo en el menú superior y seleccionar “imprimir informe”

7.- Para exportar los puntos

Seleccionar la pestaña de puntos en el menú de hasta abajo

Hacer clic en el recuadro que esta a la izquierda de Nombre para seleccionar todos los puntos.

En el menú de la izquierda en Exportar seleccionar “Exportar datos geo. A archivo”

--Lo siguiente se hace solo la primera vez, esto es para crear un machote para exportar datos

Hacer clic en el icono de la hoja en blanco que esta a lado de Formato.

Teclear nombre “puntos UTM geotop”

En extensión dejar “txt”

Encabezado de formato.- dejar en blanco

En Cuerpo de formato poner:

[$Índice:2],[Norte:10:3],[Este:10:3],[Altura:10:3],[Descripción:10]

Hacer clic en Aceptar

---

Seleccionar “puntos UTM geotop”

Se abre otra ventana en donde deberá indicar el nombre y ubicación del archivo de salida, nuestra recomendación es que lo ponga en el escritorio para encontrarlo fácilmente.

8.- Para importar los puntos a Autocad

--Lo siguiente se hace solo la primera vez

Copiar los archivos Geotopo.lsp, Geotop.dcl y Vt.dwg al directorio de Autocad.

Generalmente este directorio es:

C:\Archivos de Programa\AutoCAD  o  C:\AutoCAD

---

Abrir Autocad y teclear:

(load “geotop”) [ENTER]

Deberá aparecer el mensaje “rutinas GEOTOP cargadas”

También aparece un cuadro de dialogo que le solicita la escala y el siguiente vértice. Estos datos son necesarios para que al insertar cualquier texto se calcule un tamaño de letra adecuado.

Teclear en la línea de comandos de Autocad: puntos

Seleccionar el archivo con los puntos que desea importar.

Y los deberá importar a Autocad.

Nota 1: Dependiendo del lugar donde haya realizado el levantamiento, deberá especificar la zona a la que corresponde como guía podemos decir que:

Zona 11.- Baja California Norte

Zona 12.- Baja California Sur, Sonora

Zona 13.- Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima

Zona 14.- Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Guerrero, Edo. Mex., Puebla

Zona 15.-  Tabasco, Chiapas

Zona 16.-  Yucatán, Quintana Roo

Nota 2: Dependiendo del lugar donde realizo el levantamiento deberá elegir la zona horaria correspondiente, y las horas mostradas en el programa deberán coincidir con las horas en que hizo el levantamiento.

Se recomienda mucho ligar su levantamiento con la Red Geodésica Nacional Activa del INEGI, puede encontrar más información de la red en:

http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/normatividad/infgeodesia/prodindex.cfm#rgna2

Mapa de estaciones fijas:

http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/normatividad/infgeodesia/mapag.cfm

Lo que tiene que hacer es darse de alta en:

http://www.inegi.gob.mx/lib/usuarios/default.aspx?s=geo&sistema=drgna

y bajar los datos del mismo día y hora de cuando hizo su levantamiento, tome en cuenta que la información no aparece inmediatamente en la pagina, puede tardar hasta un par de días en estar disponible, se recomienda bajar los datos de las 4 o 5 estaciones mas cercanas.

Acceder donde dice: Acceso directo al directorio de descarga

Puede ver también que los archivos tienen una letra al final, esta indica la hora del día que contempla el archivo, vea la siguiente tabla para hacer la equivalencia

| letra final | g | h | i | j | k | L | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | a | b | c | d | e | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hora |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| verano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |

Si bien lo lógico seria que la letra “a” correspondiera a las 0 hrs, el INGEGI contempla el horario mundial y México Central esta a –6hrs

Una vez que baje los archivos, los puede descomprimir y ubicar en el fólder donde tiene su proyecto tal vez crear un subfolder INEGI, después deberá importar los datos a su proyecto (proyecto, agregar datos crudos, desde el disco)

Deberá cambiar el formato de coordenadas y elevación para que concuerde con los datos que introducirá del INEGI.

En el menú superior seleccionar Proyecto, Editar opciones, Sistema de referencia espacial

-Lo siguiente se hace la primera vez

hacer clck en la flecha y seleccionar <Nuevo>

seleccionar “Definir un NUEVO sistema geografico (LATITUD, LONGITUD, ALTURA)”

Next, Next

En Nombre del sistema Teclear Lat-Lon-Elip-WGS84

En Datum vertical seleccionar “Elipsoide”

Finish   ---

En sistema de referencia espacial seleccionar Lat-Lon-Elip-WGS84

Posteriormente en la pestaña de PROCESO, seleccionar “Definir puntos de control”  y en la ventana que se abre en el campo de nombre deberá agregar las estaciones del INEGI y deberá corregir los datos de las coordenadas que le despliegue el programa con los que aparecen en la siguiente tabla, lo valores cambiaran solo en los últimos digitos:

Seleccionar aceptar

Procesar todos los datos

Presionar la tecla F5

Correr el ajuste

Presionar la tecla F7

Para regresar a coordeadas UTM

En en menú superior, Proyecto, Editar Opciones, Sistema de Referencia Espacial y seleccionar UTM/WGS 84/UTM zoneXXN

Por ultimo generar el reporte o exportar los datos.

______________________________________________________

SI TIENE ALGUNA DUDA O PROBLEMA COMUNÍQUESE CON NOSOTROS

Tel. (55)2614-9555   www.abreco.com.mx  soporte@abreco.com.mx

________________________________________________