RESUMEN DE OPERACIÓN DE ESTACIÓN TOTAL SOUTH NTS-362 / NTS-362RL

- Coloque la batería cargada.

- Monte, nivele y centre el aparato en el punto de arranque que deberá ser señalizado apropiadamente.

- Encienda el instrumento presionando POWER y aparecerán en pantalla los ángulos Vertical y Horizontal y la carga disponible de la batería.

*Para apagar la estación total, presione la tecla POWER durante 3 segundos.

*Para iluminar la pantalla oprimir la tecla * y después [F1]

*Con la tecla ESC podrá navegar entre las diferentes pantallas.

SECUENCIA PARA OBTENCIÓN DE  COORDENADAS Y ALMACENAMIENTO DE DATOS  PARA LEVANTAMIENTOS.

*Los siguientes pasos se deben tomar para la medición de coordenadas y su registro en la memoria de la estación total.

SELECCIÓN DEL ARCHIVO DONDE SE ALMACENARAN LOS DATOS DEL TRABAJO.

- Presionar la tecla MENU

- Presionar #1 <TOMA DATOS>

- Cuando es un nuevo trabajo editar el nombre con el teclado alfa-numérico y [F4] <ENT>

- Cuando es un trabajo que ya existe presionar [F2] <LIST> y seleccionar el trabajo y [F4 <ENT>

ESTABLECER LAS COORDENADAS DE INICIO O PUESTA DE ESTACIÓN.

- Presionar #1 <INTRO BASE>

- Presionar [F1] <ENTRA> y teclear el número de punto, en este caso será 1 y [F4] <ENT>

- En CÓDIGO, editar el nombre del punto por ejemplo Base1 y [F4] <ENT>

- En A INST, editar la altura del instrumento y [F4] <ENT>

- Oprimir [F4] <BASE>

- Oprimir [F3] <ENZ> y editamos las coordenadas deseadas, al terminar [F4] <ENT>

- Oprimir [F3] <GRAB> y confirmar coordenadas con [F4] <SI> y guardar con [F4] <SI>

PUESTA DEL ÁNGULO AZIMUTAL U ORIENTACIÓN DEL INSTRUMENTO.

- Presionar [F2] <ORIENTACION>

- Presionar [F1] <ENTRA>

- En la opción VISADO, editamos el número de punto en este caso será el 2 y [F4] <ENT>

- En la opción CÓDIGO, editamos el nombre del punto por ejemplo NORTE y [F4] <ENT>

- En la opción A PRIS, editamos altura del prisma a 0.0 m

- Visamos al punto que servirá de referencia o azimut

- Oprimimos [F2] <0 PON> para asignar nuestro ángulo cero 0°00’00”

- Oprimir [F3] <MEDI>

- Oprimir [F3] <ENZ> para obtener las coordenadas del punto de nuestra referencia.

- Confirmar las coordenadas con [F4] <SI> con esto queda orientada la estación.

MEDIR COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE INTERÉS. RADIACIONES

- Visamos al prisma del siguiente punto.

- Presionar #3 <FS/SS>

- Presionar [F1] <ENTRA>

- En la opción PUNTO, editamos el punto consecutivo en este caso 3 y [F4] <ENT>

- En la opción CÓDIGO, editamos el nombre o descripción del punto y [F4] <ENT>

- En la opción A PRIS, editamos altura a 0.0 m y [F4] <ENT>

- Presionar [F3] <MEDI>

- Presionar [F3] <ENZ> para obtener las coordenadas del punto.

- Confirmar la coordenadas con [F4] <SI> para guardar el punto.

- Automáticamente nos pasa al siguiente punto y visamos al siguiente punto.

- Presionar [F2] <ENTRA>

- Ya no editamos el número consecutivo porque el equipo ya nos lo arroja

- Editamos el código o nombre del punto y [F4] <ENT>

- Editamos la altura del prisma a 0.0 m [F4] <ENT>

- Presionar [F3] <MEDI>

- Presionar [F3] <ENZ> para obtener las coordenadas del punto

- Confirmar la coordenadas con [F4] <SI> para guardar el punto.

- Así con estos mismos pasos podemos continuar radiando los demás puntos requeridos.

CAMBIO DE ESTACIÓN O CAMBIO DE BASE.

**Cuando no es posible ver todos los puntos o radiaciones desde un solo lugar es necesario cambiar de posición la estación total, sin embargo es necesario que los puntos donde se coloque la estación total sean visibles entre sí ya que se deberá sacar las coordenadas del punto al que se moverá la estación total y establecerlo como punto de control. Se recomienda también anotar estas coordenadas en la libreta de campo**

- Visamos el punto el cual será nuestra siguiente base.

- Obtener las coordenadas de este punto y guardarlas, se sugiere “estacar” el punto.

- Una vez guardado el punto, apagamos la estación total y aflojamos los frenos.

- Cambiamos físicamente a nuestra segunda base

**Antes del cambio de estación es necesario desmontar y guardar el equipo en su estuche, NUNCA PONER EL TRIPIÉ EN EL HOMBRO CON EL EQUIPO ATORNILLADO A  ÉSTE**

- Montamos, nivelas y centramos la estación en nuestra nueva base.

- Encendemos la estación

- Visamos al punto de nuestra primera base y oprimimos [F3] <PonH> y editamos nuestro ángulo en este caso será  0°00’00”, con esto la estación se oriente jalando el mismo CERO de la primera base y damos F4] <ENT>.

- Oprimimos la tecla MENU.

- Presionar #1  <TOMA DATOS>.

- Seleccionamos el trabajo y [F4] <ENT>.

- Presionar # 1  <INTRO BASE>

- Presionar [F4] <BASE>.

- Presionar [F2] <LIST>.

- Seleccionar el punto del cual obtuvimos sus coordenadas para ser nuestra nueva base y presionamos ENT

- Presionar [F4] <SI> para aceptar las coordenadas

- Presionar [F2] <ENTRA>.

- Editar la nueva altura del instrumento y [F4] <ENT>.

- Presionar [F3] <GRAB> Y [F4] <SI>.

- Nos pregunta si queremos Reescribir el punto y damos F4] <SI>.

- Para orientar las estación con el punto de atrás presionar #2 <ORIENTACIÓN>.

- Presionar [F4] <VISA>.

- Presionar [F2] <LIST>.

- Seleccionar el punto 1 que fue nuestra base anterior y ENT

- Oprimir [F4] <SI> y confirmar coordenadas con [F4] <SI>.

- Oprimir [F1] <ENTRA> y Cambiamos la altura del prisma a 0.0 m y oprimimos [F4] <ENT>

*Antes de continuar con las radiaciones, verificar que el aparato esta correctamente orientado, para hacer esto, una vez que hicimos el cambio de estación, ahora sacamos las coordenadas del punto de la primera estación tal como si fuera una radiación, y nos deberá entregar las mismas coordenadas que introducimos del punto de la primera estación, no es raro encontrar una diferencia de hasta 5 milímetros, dependiendo de que tanto cuidado se tuvo para el centrado de la estación y nivelación del bastón.

- Presionar [F3] <MEDI>.

- Presionar [F3] <ENZ>.

- Presionar [F3] <NO> para no grabar este punto solo nos sirve como comprobación.

- Presionar la tecla ESC

- Para continuar con las radiaciones oprimir [F3] <FS/SS> y seguir con los pasos conocidos para obtener las coordenadas de los puntos.

- Una vez finalizado apagamos la estación y la desmontamos del tripie.

INSTRUCCIONES PARA EL REPLANTEO

**Para realizar un  replanteo de puntos, necesita tener  identificados por lo menos 2 puntos del trabajo a replantear, uno de ellos nos servirá para montar el equipo y el otro para usarlo como nuestra referencia angular. Con esto podremos replantear los demás puntos del trabajo sin tenerlos identificados físicamente**

- Montar, nivelar y centrar el quipo en un punto conocido.

- Encender Equipo y Presionar MENU

- Oprimir #2 Replatentar

- [F2] LIST y seleccionar el trabajo a replantear y clic en [F4] ENT

- Oprimir  #1 Intro Base

- [F2] LIST y seleccionar el punto donde esta montada nuestra estación oprimir ENT y  [F4] SI para confirmar coordenadas

- Ingresar la altura del Instrumento y ENT

- Visamos el punto que será nuestra orientación

- Oprimir #2 Orientación

- [F2] LIST y seleccionar el punto que será nuestra referencia y ENT y  [F4] SI y nuevamente [F4] SI para aceptar el acimutal que calcula la estación

- Oprimir [F3] Replantear

- [F2] LIST y seleccionar el punto que deseamos replantear y ENT Confirmar [F4] SI

- Ingresamos altura del prisma a 0.0 m y ENT

- Presionar  [F1] DIST y  [F1] MEDI

- Mover la estación en el ángulo horizontal hasta que el  dAH quede en 0º 00' 00" y esa el la dirección de nuestro punto que estamos replanteando. En pantalla también le muestra las distancias del punto replanteado.

INSTRUCCIONES PARA LA DESCARGA DE DATOS DE LA ESTACIÓN A LA COMPUTADORA

EN LA ESTACIÓN:

- Insertar la memoria SD

- Encender el equipo

- Oprimir MENU

- Oprimir # 3 Memoria

- Oprimir # 4 Archivo Export

- Oprimir # 1 Mea Archivo

- Oprimir [F2] LIST y seleccionar la unidad de disco donde se encuentra el trabajo que vamos a enviar a la memoria SD y Oprimir ENT

- Seleccionar #1 NTS300

- Digitar un nombre de salida para el archivo que vamos a transferir (puede ser el mismo nombre que tenía)

- Oprimir [F4] ENT y el archivo es transferido.

- Apagar el equipo y retirar la Memoria SD

En la computadora:

- Tener instalado el programa TopconLink 7.2.3

- Abrir el programa Topcon Link

- Dar clic en el menú FILE, clic en OPEN FILE

- En la ventana que aparece, ubicar el archivo de nuestro trabajo en formato .TXT y  clic en OPEN

Con esta acción los datos crudos de nuestros puntos del trabajo aparecen en el programa.

***Para guardar el archivo como hoja de Excel, seleccionar FILE, SAVE AS, Buscar el formato .CSV y ubicar la carpeta donde requiera que se guarde su archivo y dar clic en SAVE

***Para guardar el archivo como archivo de AutoCad, seleccionar FILE, SAVE AS, Buscar el formato .DWG y ubicar la carpeta donde requiera que se guarde su archivo y dar clic en SAVE.

PARA SUBIR LOS TRABAJOS DE LA MEMORIA A LA ESTACIÓN:

- Insertar la memoria SD, Encender el equipo y Oprimir MENU

- Oprimir # 3 Memoria

- Oprimir # 3 Archivo Import

- Oprimir # 1 Mea Archivo

- Oprimir [F2] LIST y seleccionar la unidad de disco donde se encuentra el trabajo que vamos a subir a la estación (en este caso DiskB) y Oprimir ENT

- Seleccionar el trabajo y ENT

- Digitar un nombre para el archivo que vamos a transferir (puede ser el mismo nombre que tenía)

- Oprimir [F4] ENT y el archivo es transferido.

PARA BORRAR LOS TRABAJOS DE LA MEMORIA DE LA ESTACIÓN:

- Oprimir la tecla MENU

- Presionar [3] <MEMORIA>

- Presionar [2] TRANSFER DATOS

- Presionar [1] RS232 MODO

- Presionar [1] ENVIAR DATOS

- Presionar [1] DATOS MEDIDOS

- Presionar [F2] <LIST>

- Presionar [F2] <FORMATO>

- Presionar [F4] <OK>

- Al terminar el formato, la memoria de la estación queda vacía.

www.abreco.com.mx Tels: (55)2614-9555, (55)2614-4720 ventas@abreco.com.mx 
Av. Puente de la Morena #88, Col. San Pedro de los Pinos, México D.F. CP. 03800